## Slide 1
「中部の港湾におけるフェーズ別
高潮対応計画（業種別）」
中部地方整備局 港湾空港部
令和4年3月

## Slide 2
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  | 
国、港湾・海岸管理者の対応例
【事前準備・対応】
【段階的な防災行動計画】
・水門・陸閘等の操作依頼（委託箇所）②④
・防潮扉の閉鎖の操作依頼（委託箇所）②④
・防潮扉の閉鎖 ②④
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・庁舎の浸水対策(⑯)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難誘導看板設置(①②③)
・職員安否確認システム整備(①②③）
・食料、水の備蓄（3～７日）
・職員へ気象情報提供 ①②③
（台風対策会議等）
・港湾・海岸管理者へ、連絡体制と水門等
対策通知
・直轄事務所および港湾管理者が発注する
工事受注者へ連絡体制及び点検・対策
実施を指示
・直轄事務所および港湾管理者の保有
船舶の対策実施
・施設点検
・留まらざるを得ない人員以外の避難開始
・非常配備職員の配備（夜間・休日）
・水門・陸閘等閉鎖状況報告
・必要に応じてTEC-FORCE出動を検討
（被災後）
・国（TEC-FORCE含む）、港湾・海岸管理者
による被災状況調査
・被災状況報告
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
【様式】
・作業員等への避難指示①②③
※1、2
※4
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく
※1
※5
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。

## Slide 3
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
港湾運送業（コンテナ）の対応例
【事前準備・対応】
【段階的な防災行動計画】
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
移動可能な
クレーン等の
退避⑩
ガントリークレー
ン等の逸走対策
（アンカー） ⑭
荷主との調整
⑩⑱⑲
設備の浸水
対策実施
（土のう設置）
⑩⑮
対策備品の準備（小型発電機（通信用），照明他
工事用品）
フォークリフト
の高所移動⑰
コンテナ転倒防
止（連結、段落と
し、段均し移動、
空コン平積み）
⑦⑧⑨
荷役中止
（風速●m/s）
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備(①②③）
・食料、水の備蓄（3日）
・倉庫地盤高の表示
・システム関連・重要物の高所設置
コンテナの固縛作業⑦⑧⑨
風の影響が出始めたら作業中止⑱
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
防潮扉の閉鎖②④
社員の安全確保
①②③
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
【様式】
※1、2
※4
※1
港長の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。 第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく

## Slide 4
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
港湾運送業（完成自動車）の対応例
モータープール完成自動車の高所移動⑤
（検討開始）
荷主との
調整⑩⑱⑲
移動式荷役機械の退避⑩⑭
車両保護、飛来物の点検・撤去（風速●m/s未満）⑦
バースより●m車両避難（風速●m/s未満） ⑦⑬
バースより●m車両避難（風速●m/s未満） ⑦⑬⑰
海側最前列車両の反転、車両保護材貼り付け、
積載車防砂ネット
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑭)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備
・食料、水の備蓄（3日）
・壁面、屋外照明、構内標識補強
・日常点検、ｼｬｯﾀｰ開閉基準改訂
・風向・風速計による観測
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
風の影響が出始めたら作業中止⑱
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
搬入規制（風速●m/s以上）⑧
社員の安全確保
①②③
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
防潮扉・止水板の閉鎖②④
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
港長の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。 第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。
【様式】
※1、2
※4
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく

## Slide 5
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
港湾運送業（一般バルク）の対応例
ベルコン等資機
材の浸水対策
（土のう設置等）
⑩⑮
荷主との
調整⑩⑱⑲
パレット等屋外
資材の固定
⑭⑰
高所や倉庫内へ
の貨物移動
⑤⑦⑧⑬
移動式荷役機械
の退避⑭
荷役中止
（風速●m/s）
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑭⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備
・食料、水の備蓄（3日）
・倉庫地盤高の表示
・仮置きの防止（トラック直積み）
・システム関連・重要物の高所設置
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
防潮扉・止水板の閉鎖②④
社員の安全確保
①②③
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
【様式】
※1、2
※4
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。

## Slide 6
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
電気・ガス業の対応例
(送炭用)アン
ローダーの停
止⑭
発電設備の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑩⑬
自家発電施設の
準備⑮
対策備品の準備（防炎シート、
防災用具）①
作業の中止
（風速●m/s，
波浪●m）
対策本部
設置（警報等）
納入先と
の調整⑩⑱⑲
代替発電等
の調整⑩⑱⑲
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑭⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・社員安否確認システム整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・食料、水の備蓄（３日）
・原材料・燃料等の冠水・飛散対策⑤⑦
・地盤・機器設置の嵩上げ
・主要タンクの外周壁整備
・燃料（石炭）の貯蔵（20日程度）
・燃料（LNG）の貯蔵（10日程度）
・入場者教育の実施
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
社員の安全確保
①②③
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
防潮扉の閉鎖②④
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
【様式】
※4
※1、2
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。

## Slide 7
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
石油製品製造業（石油精製）の対応例
対策本部設置
（暴風圏内●時
間前）
強風・大雨
対策強化⑧⑩
入出荷作
業停止⑩⑭⑮
船舶離散⑪⑫
納入先と
の調整⑩⑱⑲
代替生産等
の調整⑩⑱⑲
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑭⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備
・食料、水の備蓄（3日）
・暴風対策として一部鉄鋼を補強
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
社員の安全確保
①②③
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
【様式】
※1、2
※4
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、
段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。

## Slide 8
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
輸送機械器具製造業・鉄鋼業（航空・自動車・鉄鋼）の対応例
納入先と
の調整⑩⑱⑲
代替生産等
の調整⑩⑱⑲
生産設備の
停止（高炉） ⑩
生産設備の
浸水対策実施
（土のう設置等）
⑩
自家発電施
設の準備⑮
原材料・中間
製品等の高所
移動⑤⑧⑬
屋外原材料・
在庫等の固定
⑤⑦⑧
車両保護、飛来物の点検⑦
・撤去（風速●m/s未満）
バースより●m車両避難⑤⑦
（風速●m/s未満）
バースより●m車両避難⑬
（風速●m/s未満）
海側最前列車両の反転、
車両保護材貼り付け、
積載車防砂ネット
搬入規制（風速●m/s以上）⑧
浸水時の排
水処理（排水
ポンプ）⑬
アンローダーの
停止⑭
（風速●m/s）
屋根点検⑯
対策本部
設置（警報等）
生産停止⑩
（風速●m/s）
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑭⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備
・食料、水の備蓄（3日）
・徒歩帰宅支援ﾙｰﾄﾏｯﾌﾟの整備
・ヤード清掃（飛散物防止）
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員の安全確保
①②③
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
枠内の対策はフェーズⅠ、Ⅱ
以前から対応。
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
防潮扉の閉鎖②④
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
【様式】
※1、2
※4
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
表中の「●印」は各主体で定める数値を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。

## Slide 9
フェーズ |  | 気象庁の情報 | 各港の対応※3 | 人命の安全確保、情報伝達等 |  |  | 物流機能の維持 |  |  | 生産機能の維持 |  | 
台風 最接近の １～５日前 | Ⅰ |  |  | 情報共有・提供 | 施設管理の指示 | その他 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産 | 〇移動・退避 | 〇固定作業 | 〇動かない資産
台風 最接近の １日前 | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 半日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の ６時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
台風 最接近の 数時間前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高潮 発生時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
【段階的な防災行動計画】
化学工業（化学工業）の対応例
生産設備の
停止⑩
生産設備の浸水
対策実施(土のう
設置等) ⑩
危険物の浸水・
流出対策
⑤⑧⑩⑬
納入先との調整
⑩⑱⑲
代替生産等
の調整⑩⑱⑲
【事前準備・対応】
・台風経路・規模等の気象・災害情報の収集(①②③)
・社屋の浸水対策(⑯)
・物流設備の浸水対策(⑩⑮)
・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・対策マニュアル・防災マップの整備
・避難訓練(①②③)
・避難場所の確保(①②③)
・避難のルール作り（フェーズⅣまでに避難）※１
・他社との避難ルール・場所、資機材の情報共有
・避難誘導看板設置(①②③)
・社員安否確認システム整備
・食料、水の備蓄（3日）
・事務所内浸水マップの整備
・防潮堤の整備
・安全装置の改善
社屋の浸水
対策実施
（土のう設置等）
⑯
社員への気象
情報提供 ①②③
社員の状況
把握 ①②③
原材料・中間製
品等の高所移
動・土嚢設置
⑤⑦⑧⑬
構内車両の
退避 ⑰
ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ
の固定⑭
第一
警戒
第二
警戒
強風域
が港湾
にかか
る9～5
時間前
に発出
強風域
が港湾
にかか
る6～2
時間前
に発出
台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表）
強風注意報
暴風警報又は暴風特別警報
高潮注意報
高潮警報又は高潮特別警報
波浪注意報
波浪警報又は波浪特別警報
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
水門・陸閘等の
操作依頼 ※5
（受託箇所）②④
自家発電施設
の準備⑮
各社の防災計画や避難計画に基づき、全ての防災行動を完了。
社員・作業員等への避難
指示 ①②③
社員の安全
確認 ①②③
【様式】
※1、2
※4
社員の安全確保
①②③
港長等の第一警戒体制の発出は三河港で9時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で6時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で5時間前。第二警戒体制の発令は三河港で6時間前、名古屋港、衣浦港、四日市港で3時間前、清水港、田子の浦港、御前崎港で2時間前。
※1
※1:丸囲みの番号は「中部港湾におけるリスクの棚卸し（主体別）」に記載されたリスクの番号を示す。
※2:下線ありは段階的な防災行動計画に反映済
※3.港長または海上保安部が各港へ警戒体制を発出する際の対応
※4:各フェーズ、気象庁等の情報、港長または海上保安部が発出する各港への対応等から総合的に判断し、段階毎に事前対応を行う。気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」は早めの対応を行う必要がある。
※5:水門、陸閘等の閉鎖については海岸管理者と企業の協定に基づく